Procédure négociée sans publication préalable

Marché de fournitures

Réalisation et fourniture d’une maquette d’un périmètre restreint de la Ville de xxxxxxx

Marché n° xxxxxxxxxxxxxx

1. Préambule

Un projet de rénovation et d’extension de xxxxxxxxxxxxxxxxxxx est actuellement en cours. Ce projet modifiera fortement l’organisation spatiale de l’îlot dans lequel se situe le musée : il est prévu de doubler la surface actuelle de l’édifice, ce qui signifie un passage de 3000 à 6000 m².

La Ville de xxxxxxxxxxxx mène un marché public d’architecture pour la désignation d’une équipe d’auteurs de projet. La maquette qui fait l’objet du présent marché est une maquette de travail destinée à être utilisée pour la mise en contexte de maquettes des pré-esquisses des équipes soumissionnaires pour ce marché d’architecture. Ceci constitue l’objectif principal du marché. Dans un second temps, la Ville de xxxxxxxxxxxxxxxx pourrait aussi se servir de la maquette à d’autres fins, notamment d’exposition.

2. Offre

L’offre tiendra compte de tous les éléments, notamment mais pas uniquement techniques, décrits aux points suivants. En remettant offre, le soumissionnaire s’engage à respecter l’ensemble ce descriptif.

L’offre comprendra les documents et renseignements suivants :

- le formulaire d’offre :

  - coordonnées complètes du soumissionnaire et n° d’entreprise

  - une offre de prix pour le marché de base (6.2.1.1.), pour la variante (6.2.1.2.) et pour chaque option (6.2.1.3. et 6.2.1.4.). Les prix proposés comprendront au moins tout ce qui est exigé dans le présent cahier des charges ainsi que ce qui est proposé dans la note technique jointe à l’offre. Le prix des fonds de maquette sera valable pour 5 pièces et isolé de façon à pouvoir être adapté (application d’un simple prorata) en fonction du nombre exact (3, 4 ou 5) de fonds de maquette nécessaire.

Les prix seront énoncés HTVA et TVAC, en chiffres et en toutes lettres.

- références : au moins 2 références (et max. 4) pertinentes de maquettes réalisées par le soumissionnaire endéans les 3 dernières années (à compter de la date de livraison). Pour chaque référence, le soumissionnaire joindra :

  - des visuels (max. 4)

  - les données relatives au bâtiment ou à l’objet : commanditaire, adresse du lieu modélisé, dimensions maquette, échelle, technique et matériaux, délai de réalisation, date de livraison et prix de la maquette

- note technique : une note technique de deux pages A4 maximum expliquant :

  - la technique de la maquette (découpe, assemblages)

  - les matériaux utilisés (nature, épaisseur, couleur …) pour la maquette et pour le capot

  - le type de fixation du(des) capot(s)

  - l’identification claire de toutes les pièces amovibles et de leur fractionnement ;

  - la dimension extérieure finale de la maquette sans et avec capot

  - Le poids estimé de la maquette, partie amovible inclue, sans et avec capot.

  - une argumentation sur la pertinence des éléments précédents par rapport à l’objectif du marché

Lorsque la distinction sera nécessaire, la note technique identifiera clairement ces éléments pour le marché de base et la variante.

L’offre de base  et la variante obligatoire doivent être introduites sous peine de rejet de l’offre dans sa totalité pour irrégularité. Le soumissionnaire devra présenter sa variante de manière distincte de l’offre de base. Le pouvoir adjudicateur décidera s’il retient  la variante déposée.

Les offres doivent parvenir à xxxxxxxxxxxxxxxxxxx pour le mercredi  1er avril 2019 avant 14h00 au plus tard. Elles peuvent être transmises par courriel, par courrier ou par porteur. L’enveloppe (ou l’objet du courriel, le cas échéant) portera le numéro d’identification et l’intitulé du marché.

Personne de contact :

Prénom Nom, gestionnaire de projets (xxxxxxxxxx@xxxxxxxx)

Adresse postale

3. Attribution du marché

Le marché sera attribué au soumissionnaire qui aura remis l’offre complète régulière la mieux disante en fonction des critères suivants :

- 60 points : la pertinence de la note technique qui doit être jointe à l’offre (voir point 2). Les offres seront notamment évaluées sous l’angle de l’adéquation de l’aspect de la maquette proposée avec l’objectif annoncé, l’ergonomie de la maquette (manipulation, transport, rangement) et la durabilité de la maquette dans le temps ;

- 40 points : le prix de l’offre. La formule appliquée sera la suivante :

Prix de l’offre complète et régulière la moins chère x 40 points

Prix de l’offre analysée

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit soit de renoncer à attribuer ou à conclure le marché, soit à refaire la procédure, au besoin selon un autre mode.

4. Délai d’exécution

Le délai d’exécution du marché est de maximum 50 jours ouvrables, comprenant un délai intermédiaire. Le délai d’exécution global prend cours le lendemain de la date de la commande et porte sur la réalisation et la fourniture de la maquette (maquette de base ou variante, y compris l’option qui serait commandée).

Un délai intermédiaire est fixé pour les points 6.2.1.1.2. (Réalisation et fourniture de pièces amovibles) et 6.2.2. (note technique) car ces éléments doivent être disponibles plus tôt pour les besoins de la procédure de désignation d’auteur de projet en cours. Elles doivent être livrées dans un délai maximum de 15 jours ouvrables à compter du lendemain de la notification du marché.

5. Paiement

Le paiement des prestations aura lieu en une fois, sur base d’une déclaration de créance, après achèvement de la mission (maquette, livraison, suivi), endéans les 30 jours de l’approbation par le Pouvoir adjudicateur.

6. Descriptif technique

6.0. Données disponibles

Les documents suivants seront fournis à l’attributaire :

- relevé précis de la parcelle et ses immeubles au format .dwg

- relevé sommaire du contexte au format .dwg

6.1. Echelle, dimensions, périmètre

Marché de base

Echelle : 1/200e

Dimensions approximatives (non contractuelles) : 120 cm x 120 cm

Périmètre : périmètre de base (voir plan d’implantation). La partie située dans le « périmètre amovible » doit être amovible.

Documents fournis à l’adjudicataire :

- Plan d’implantation : zone délimitée comme « périmètre de base »

- Gabarits des bâtiments et niveaux : voir document en annexe.

Variante obligatoire « périmètre élargi »

Echelle : 1/200e

Dimensions approximatives (non contractuelles) : 130 cm x 175 cm

Périmètre : périmètre « variante ». La partie située dans le « périmètre amovible » doit être amovible.

Documents fournis à l’adjudicataire :

- Plan d’implantation reprenant le périmètre « variante ».

- Gabarits des bâtiments et niveaux : voir document en annexe.

Les documents concernant le périmètre et les gabarits peuvent être transmis sous version électronique aux soumissionnaires qui en font la demande.

6.2. Mission

6.2.1. 	Réalisation d’une maquette

6.2.1.1. Marché de base

6.2.1.1.1	Maquette de la situation existante

La maquette portera sur le périmètre indiqué comme « périmètre de base» sur le plan d’implantation.

Toute la partie de maquette située dans le périmètre nommé « périmètre amovible » doit être amovible et les bâtiments qui s’y trouvent doivent être détachables, avec cependant un système de trace et de marquage permettant d’aisément les replacer. Le vide ainsi créé est destiné à être comblé par les maquettes des pré-esquisses des équipes participant au marché d’architecture. Les équipes qui le souhaitent pourront le jour de la présentation utiliser les bâtiments détachés afin de les replacer sur leur périmètre amovible. Attention, un « creux » dans le sol pour réception de deux niveaux de sous-sol doit être prévu dans l’ensemble de ce périmètre.

Le fractionnement des pièces est à proposer. Il devra répondre aux contraintes de transport et de manutention de la maquette.

La maquette sera fournie avec un capot de protection amovible de facture simple et robuste. Un capot d’exposition (transparent) est également demandé/demandé en option.

6.2.1.1.2.	Fonds de maquette

Trois à cinq fonds de maquette identiques, destinés à combler le « trou » laissé une fois la situation existante enlevée, sont à réaliser et à fournir. Ils portent les traces (ainsi que les volumes, détachables) des bâtiments existants. Ces fonds sont destinés à être fournis aux équipes participantes pour qu’ils y intègrent la maquette de leur projet ; ces derniers prévoient un creux dans le sol permettant de recevoir deux niveaux de sous-sol. Le nombre exact de fonds (3, 4 ou 5) à réaliser sera confirmé en début de mission. Le prix à remettre dans l’offre est pour 5 fonds de maquette.

6.2.1.2.	Variante obligatoire : réalisation d’une maquette du périmètre « variante »

Cette variante au marché de base consiste en une modification du périmètre. Le périmètre de la variante est plus grand que le périmètre de base. Voir « périmètre variante » sur le plan d’implantation.

La réalisation du périmètre amovible, la fourniture des fonds de maquette et la livraison sont en tous points identiques au marché de base. Les délais de livraison restent aussi les mêmes en cas de commande de la variante au lieu du marché de base.

6.2.1.3.		OPTION 1 obligatoire : fourniture d’un capot de protection transparent en vue de l’exposition de la maquette selon le périmètre de base

Les soumissionnaires indiqueront le prix pour la réalisation et fourniture d’un capot de protection rigide, transparent et amovible pour la maquette telle que décrite dans le marché de base. Ce capot permettra à la Ville d’exposer la maquette. Le coût de l’option sera pris en compte dans l’évaluation du critère d’attribution « prix ».

Le Pouvoir adjudicateur se réserve de lever cette option ou non à la notification du marché.

6.2.1.4.		OPTION 2 obligatoire : fourniture d’un capot de protection transparent en vue de l’exposition de la maquette selon le périmètre « variante »

Les soumissionnaires indiqueront le prix pour la réalisation et fourniture d’un capot de protection rigide, transparent et amovible pour la maquette telle que décrite dans la variante au marché de base. Ce capot permettra à la Ville d’exposer la maquette. Le coût de l’option sera pris en compte dans l’évaluation du critère d’attribution « prix ».

Le Pouvoir adjudicateur se réserve de lever cette option ou non à la notification du marché.

6.2.2. 	Note technique à destination des soumissionnaires auteurs de projet

La mission comprend l’adaptation et la mise à jour de la note technique fournie dans le cadre de l’offre de façon à fournir aux soumissionnaires auteurs de projet et à leur propre maquettiste le cas échéant toutes les informations nécessaires à la bonne insertion de leur maquette dans la maquette de contexte.

6.2.3. 	Livraison

La mission comprend la livraison à adresse, en une ou deux phases :

- Les fonds de maquette (point 6.2.1.2.) dans les 15 jours ouvrables maximum ;

- Les autres éléments (y compris les options si commandées), soit au même moment que les pièces amovibles, soit au plus tard dans les 50 jours ouvrables maximum à compter du lendemain de la notification du marché.

Les dates exactes de livraison (dans le respect des délais précités) seront fixées de commun accord entre le Pouvoir adjudicateur et l’adjudicataire.

6.2.4. 	Suivi

La mission comprend également une prestation de suivi. Dans les 3 jours ouvrables suivant le dépôt d’offres des auteurs de projet, le maquettiste viendra sur place et sera chargé de :

- Vérifier que les maquettes des soumissionnaires auteurs de projet reçues s’insèrent convenablement dans la maquette de contexte. Il peut en effet arriver que certaines maquettes d’auteur de projet ne s’insèrent pas exactement. Pour autant qu’il s’agisse de défauts mineurs (frottement dus à la dilatation de certains matériaux, à la superposition de couches non exactement d’aplomb depuis le socle, …), ces derniers seront corrigés directement par le maquettiste.

- Prendre des photos qualitatives des maquettes des auteurs de projet insérées dans la maquette de contexte et les envoyer sous format JPEG (3 Mo environ/photo) au Pouvoir adjudicateur. Les honoraires pour le présent marché comprennent la cession des droits d’exploitation de ces clichés par le Pouvoir adjudicateur, la Cellule architecture, les Pouvoirs subsidiants éventuels et les utilisateurs du lieu. Lors de cette exploitation, le nom du maquettiste sera mentionné en copyright. L’auteur autorise les modifications raisonnables (recadrage, couleurs, …). Les droits cédés valent pour tous pays, pour toute la durée de la protection de l’œuvre, sous toutes leurs formes et par tous moyens. Tout support d’exploitation pourra être utilisé.

6.3. Technique

La technique est libre. Le descriptif donné dans la note technique à joindre à l’offre deviendra cependant contractuel.

Annexe 1 – Formulaire d’offre et inventaire

Marché public de fournitures

Cahier spécial des charges n° xxxxxxxxxxxxxx

Le soussigné

NOM, PRÉNOM : ____________________________________________________________________

PROFESSION : __ ____________________________________________________________________

DOMICILE : _________________________________________________________________________

Ou

L’entreprise

RAISON SOCIALE / DÉNOMINATION : ____________________________________________________

FORME : ___________________________________________________________________________

SIÈGE SOCIAL : ______________________________________________________________________

N° ENTREPRISE : _____________________________________________________________________

N° IMMATRICULATION ONSS : _________________________________________________________

N° TVA : ___________________________________________________________________________

REPRÉSENTÉ PAR : __________________________________________________________________

Ou

Les soussignés

réunis en groupement sans personnalité juridique pour le présent marché et s’engageant solidairement,

(communiquer pour chacun des membres les informations supra, en fonction des cas) :

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________REPRÉSENTÉS PAR : _______________________________________________________________

- déclare(nt) sur l’honneur ne pas être dans une des situations d’exclusion au droit d’accès visée à l’article 67 de la loi du 17 juin 2016 ;

- s’engage(nt) à exécuter le marché conformément aux conditions déterminées par le cahier spécial des charges précité, à la présente offre et à l’inventaire y annexé ;

Les paiements en faveur du soumissionnaire seront valablement opérés par virement au compte

n° (IBAN) _______________________________________ (BIC) _______________________________ ouvert au nom de ______________________________________________________________ auprès de l’établissement financier _____________________________________________________.

Montants : voir tableau récapitulatif

Fait à _____________________________________________________________________________

Le ________________________________________________________________________________

Signature :

Inventaire des fournitures

| Poste | Objet du poste | Prix forfaitaire HTVA |
| --- | --- | --- |
| 6.2.1.1. 6.2.1.1.1. 6.2.1.1.2. | Marché de base Maquette de la situation existante 5 Fonds de maquette |  |
| 6.2.1.2. | Variante obligatoire : maquette du périmètre « variante » |  |
| 6.2.1.3. | Option n° 1 obligatoire : capot transparent périmètre de base |  |
| 6.2.1.4. | Option n° 2 obligatoire : capot transparent périmètre « variante » |  |
| 6.2.2. | Adaptation note technique |  |
| 6.2.3. | Livraison |  |
| 6.2.4. | Suivi |  |
| TOTAL HTVA |  |

TAUX DE TVA APPLICABLE :

PRIX TVAC :

Fait à                                                        , le                                               pour faire partie intégrante de l’offre.

Le soumissionnaire:

# Footnotes

Pour les personnes physiques membres du groupement, indiquer les nom, prénom, profession et domicile. Pour les personnes morales membres du groupement, indiquer les raison sociale / dénomination, formes, siège social, n° d’entreprise, d’immatriculation ONSS, et de TVA.

La signature doit être réalisée par chacun des membres d’un groupement sans personnalité juridique et tout mandataire qui appose sa signature doit prouver ses pouvoirs  par une procuration originale.

Les prix unitaires doivent être indiqués en numéraire, en euro, avec deux chiffres maximum après la virgule. Le présent inventaire doit être dûment complété par le soumissionnaire et être joint à son offre.

# Comments

le cas échéant

le cas échéant

en cas de variante (voir plus bas)

Cette disposition n’est pas idéale mais peut être appliquée au besoin (en cas de délais trop serrés)

Le premier est indispensable.

Le second est préférable. Il comprend a minima : hauteurs de corniches et de faîte et largeurs de façades de tous les immeubles + topographie du sol ; mesurables depuis la voie publique.

En effet, si le maquettiste ne dispose pas de ces données, il devra effectuer un relevé du contexte lui-même :

1. Ce n’est pas son métier et son relevé sera probablement partiel, combiné avec des extrapolations (moins précis)

2. il répercutera d’une manière ou d’une autre ce travail dans son prix.

le cas échéant

CHOISIR

Le cas échéant

le cas échéant

Ceci peut aussi être intégré dans le marché de base si le capot transparent est nécessairement souhaité.

Attention : le capot transparent ne remplace par le capot de protection rigide, qui lui est destiné à protéger la maquette lors de la manutention/stockage/transport

bien préciser numéro du local et étage pour un livraison jusqu’au lieu d’entreposage des maquettes.

si délai intermédiaire appliqué

idem